Muster-Betriebsanweisung für die Metall Werkstatt im Institut für ……

Inhaltsverzeichnis

1.	Verantwortlichkeiten	3

1.1.	Institutsleitung / Geschäftsbereichsleitung	3

1.2.	Werkstattleitung	3

1.3.	Beschäftigte /Auszubildende	3

1.4.	Wissenschaftliche Mitarbeiter/ Praktikanten etc.	3

1.5.	Die / Der Sicherheitsbeauftragte	3

1.6.	Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge	3

2.	Sicherheitsunterweisungen	3

3.	Sicherheitseinrichtungen	3

4.	Persönliche Schutzausrüstungen	3

5.	Hautschutzplan / Hautschutzprodukte	3

6.	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	3

7.	Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe	3

7.1.	Allgemeines	3

7.2.	Sofortmaßnahmen der Ersten-Hilfe	3

7.2.1.	Schnittwunden	3

7.2.2.	Prellungen, Verstauchungen, Verdacht auf Knochenbrüche	3

7.2.3.	Unfälle durch elektrischen Strom	3

7.2.4.	Verbrennungen und Verbrühungen	3

8.	Verhalten im Brandfall	3

9.	Maßnahmen zum Schutz vor Überfällen und Diebstahl	3

10.	Umgang für  Kühlschmierstoffen	3

10.1.	Schutzmaßnahmen	3

10.1.1.	Auswahl	3

10.1.2.	Technischen Schutzmaßnahmen	3

10.1.3.	Einschränkungen des Entstehens von Nitrosaminen in wasser-

gemischten Kühlschmierstoffen	3

10.1.4.	Kühlschmierstoffpflege und -wartung	3

10.1.5.	Technische und organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung

eines mikrobiellen Befalls	3

10.1.6.	Konservierende Maßnahmen	3

10.1.7.	Hautschutz	3

11.	Umgang und Lagerung von Gefahrstoffen	3

11.1.	Ersatzstoffrecherche	3

11.2.	Sicherheitsdatenblätter	3

11.3.	Unterweisung / Einweisung	3

11.4.	Persönliche Schutzausrüstung / Hautschutz	3

11.5.	Lagerung von Gefahrstoffen	3

12.	Umgang und Lagerung von Druckgasflaschen	3

12.1.	Umgang	3

12.2.	Bauart und Kennzeichnung	3

12.3.	Anschluss und Armaturen	3

12.4.	Lagerung von Druckgasflaschen	3

12.4.1.	Lagerräume im Gebäude	3

12.4.2.	Lagerräume im Freien	3

12.5.	Umgang und Prüfung von Anschlagmitteln	3

12.6.	Lagerung von Anschlagmitteln	3

12.7.	Umgang und Prüfung von Leitern und Tritte	3

12.8.	Umgang und Prüfung elektrischer Betriebsmittel	3

12.8.1.	Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	3

12.8.2.	Ortsfeste elektrische Betriebsmittel	3

Anhänge

Gefährdungsbeurteilung für Werkstattarbeitsplätze nach § 5 Arbeitsschutzgesetz

Formular „Sicherheitsunterweisungen“

Hautschutzplan

Prüfprotokoll KSS

Sicherheitshinweise für Gase und Druckgasflaschen von der Fa. Linde

Einzelbetriebsanweisungen

Betriebsanweisung für Drehmaschinen

Betriebsanweisung für Fräsmaschinen

Betriebsanweisung für Bandsägen / Hubsägen / Kreissägen

Betriebsanweisung für Handbohrmaschinen

Betriebsanweisung für Ständerbohrmaschine

Betriebsanweisung für handgeführte Trennschleifmaschinen (Flex)

Betriebsanweisung für Schlagscheren / Tafelscheren

Betriebsanweisung für Schleifböcke

Betriebsanweisung für Elektro-Schweißen

Betriebsanweisung für Druckgasflaschen

Betriebsanweisung für Leiter und Tritte

Betriebsanweisung für Krane

Verantwortlichkeiten

Institutsleitung / Geschäftsbereichsleitung

Die Institutsleitung / Geschäftsleitung ist für den Arbeitsschutz in dem Institut / in dem Geschäftsbereich verantwortlich. Die Verantwortung für die Einhaltung der arbeitssicherheitsrelevanten Gesetzte und Vorschriften in der Werkstatt sind von der Institutsleitung / der Geschäftsbereichsleitung schriftlich auf die Werkstattleitung übertragen worden. Die Institutsleitung / die Geschäftsbereichsleitung informiert sich regelmäßig über den Stand des Arbeitsschutzes und stellt finanzielle Mittel für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen etc.) und sonstiger notwendiger Sicherheitseinrichtungen (z.B. Absaugungen) zur Verfügung. Die Institutsleitung bestimmt gemeinsam mit der Werkstattleitung die / den Sicherheitsbeauftragte/n. Die Bestellung wird der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge schriftlich von der Institutsleitung / der Geschäftsleitung mitgeteilt. Das gleiche gilt für personelle Änderungen.

Werkstattleitung

Die Werkstattleitung ist für die Einhaltung des Arbeitsschutzes in der Werkstatt verantwortlich. Hierzu zählen:

Durchführung von jährlichen Sicherheitsunterweisungen für die Beschäftigten der Werkstatt (gegen Unterschrift).

Durchführung von halbjährlichen Sicherheitsunterweisungen für die Auszubildenden der Werkstatt (gegen Unterschrift).

Durchführung von Sicherheitsunterweisungen bei neuen Mitarbeitern in der Werkstatt (gegen Unterschrift).

Einweisung von wissenschaftlichen Mitarbeitern / Praktikanten etc. an Maschinen (gegen Unterschrift).

Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und sonstiger notwendiger Sicherheitseinrichtungen (z.B. Absaugungen).

Kontrolle der Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung.

Kontrolle sämtlicher relevanter Arbeitsschutzanforderungen (siehe vorliegende Betriebsanweisung)

Jährliche Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit der/ dem Sicherheitsbeauftragten. Bei Bedarf wird die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge hinzugezogen.

Zusammenarbeit mit der/dem Sicherheitsbeauftragten und der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge.

Beschäftigte /Auszubildende

Beschäftigte / Auszubildende der Werkstatt haben sich an die Sicherheitsanweisungen dieser Betriebsanweisung und an die Inhalte der Sicherheitsunterweisungen zu halten. Die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen. Ist die persönliche Schutzausrüstung nicht mehr sicher zu verwenden oder nicht vorhanden, so ist dies unverzüglich der Werkstattleitung oder der/ dem Sicherheitsbeauftragten zu melden. Sicherheitseinrichtungen sind zu benutzen. Störungen sind unverzüglich der / dem Sicherheitsbeauftragten oder der Werkstattleitung zu melden.

Treten gesundheitliche Probleme auf, die möglicherweise in Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz / den Arbeitsmitteln liegen, so ist die Werkstattleitung zu informieren. Je schneller ein Problem erkannt wird, desto schneller kann Abhilfe geleistet werden.

Wissenschaftliche Mitarbeiter/ Praktikanten etc.

Personen, die nicht zum Werkstattpersonal (Beschäftigte und Auszubildende) gehören, dürfen erst nach Einweisung (gegen Unterschrift) die ihnen zugewiesenen Maschinen bedienen. Es ist ihnen untersagt, Maschinen, an denen sie keine Einweisung erhalten haben, zu benutzen. Sie haben sich, genau wie das Werkstattpersonal, an die Sicherheitsanforderungen dieser Betriebsanweisung zu halten.

Die / Der Sicherheitsbeauftragte

Die bzw. der Sicherheitsbeauftragte unterstützt die Werkstattleitung in allen Fragen des Arbeitsschutzes, sie / er stellt ein Bindeglied zwischen den Beschäftigten / den Auszubildenden und der Werkstattleitung / Institutsleitung / Geschäftsbereichsleitung dar. Insbesondere überprüft die / der Sicherheitsbeauftragte das Vorhandensein sicherer persönlicher Schutzausrüstung und sonstiger Sicherheitseinrichtungen sowie deren Benutzung. Die / der Sicherheitsbeauftragte meldet Sicherheitsmängel umgehend der Werkstattleitung und unterbreitet Vorschläge für ein gesundes Arbeiten. Die / der Sicherheitsbeauftragte nimmt an den von der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge durchgeführten Sicherheitsbegehungen teil und wird von der Werkstattleitung über Arbeitsunfälle im Bereich der Werkstatt informiert. Die Werkstattleitung und die / der Sicherheitsbeauftragte analysieren gemeinsam Arbeitsunfälle im Werkstattbereich und treffen gemeinsam vorbeugende Maßnahmen.  Die / der Sicherheitsbeauftragte kann sich jederzeit bei der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge notwendige Informationen beschaffen. Die / der Sicherheitsbeauftragte prüft regelmäßig das Vorhandensein (und die Benutzung) von Hautpflege- und Hautschutzprodukten und bestellt über die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge fehlende Produkte.

Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

Die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge unterstützt die Institutsleitung / die Geschäftsbereichsleitung / die Werkstattleitung und die / den Sicherheitsbeauftragten und das Werkstattpersonal in allen Fragen des Arbeitsschutzes.

Sicherheitsunterweisungen

Die Sicherheitsunterweisungen werden regelmäßig von der Werkstattleitung durchgeführt:

Beschäftigte: jährlich

Auszubildende: halbjährlich

Neue Beschäftigte: vor Arbeitsbeginn

Wissenschaftliche Mitarbeiter / Praktikanten: Einweisung in die Maschinen vor Arbeitsbeginn.

Für die Sicherheitsunterweisungen ist das im Anhang befindliche Formular zu benutzen. Die Werkstattleitung dokumentiert die durchgeführten Unterweisungen.

Sicherheitseinrichtungen

Die Werkstattleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass notwenige Sicherheitseinrichtungen (Absaugungen, Schutzschilde etc.) beschafft werden, in einem einwandfreiem Zustand sind, notwendige Prüfungsintervalle eingehalten werden und von dem Werkstattpersonal oder sonstigen eingewiesenen Personen benutzt werden.

Das Werkstattpersonal und die sonstigen eingewiesen Personen haben die Pflicht, die Sicherheitseinrichtungen zu benutzen; Störungen sind umgehend der Werkstattleitung zu melden.

Persönliche Schutzausrüstungen

Zu den persönlichen Schutzausrüstungen zählen u.a. Schutzschuhe, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung (z.B. bei Schweißarbeiten), Schutzhelm. Die Finanzierung dieser Produkte erfolgt durch die Institutsleitung / der Geschäftsbereichsleitung. Die Prüfung auf Notwendigkeit und die Beschaffung erfolgt durch die Werkstattleitung. Das Werkstattpersonal und die sonstigen eingewiesen Personen haben die Ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung zu tragen und mit dieser sorgsam umzugehen. Persönliche Schutzausrüstung ist, wie der Name sagt, persönlich und somit jeder Mitarbeiterin/ jedem Mitarbeiterin persönlich zu überlassen.

In der Werkstatt ist folgende persönliche Schutzausrüstung verpflichtend zu tragen:

Schutzschuhe mit Zehenkappe aus Metall oder Kunststoff.

Schutzhandschuhe bei Transport von scharfen Blechen, Metallteilen etc.

Gehörschutz bei lärmintensiven Arbeiten mit Flex, Sägen, Handbohrmaschinen etc. (> 85 dBA) und bei Maschinen, die mit dem blauen Gebotsschild „Gehörschutz tragen“ versehen sind. Gehörschutz ist generell zu tragen, wenn an der Zugangstür das blaue Gebotsschild „Gehörschutz tragen“ angebracht ist.

Schweißschutzkleidung (Schürze, spezielle Schutzhandschuhe, spezielle Schutzbrille, Schweißschutzhelm) bei Schweißarbeiten.

Schutzbrille an Drehbänken, Fräsmaschinen, Standbohrmaschinen, Sägen, Umgang mit Kühlschmierstoffen. Eine Schutzbrille ist auch dann zu tragen, wenn man nicht selbst an einer Spanabhebenden Maschine arbeitet, sich jedoch in unmittelbarer Nähe aufhält. Späne fliegen teilweise meterweit und können somit Personen auch an benachbarten Arbeitsplätzen oder auf Verkehrswegen verletzen.  Brillenträger haben eine Überbrille zu tragen! Es besteht auch die Möglichkeit, sich nach Rücksprache mit der Werkstattleitung und der Institutsleitung/ der Geschäftsbereichsleitung, eine Schutzbrille mit Korrekturgläsern anfertigen zu lassen. Die Zustimmung der Institutsleitung / der Geschäftsbereichsleitung ist aber notwendig, da es sich teilweise um einen nicht unerheblichen Kostenbetrag handelt. Aus Sicherheitsgründen unterstützt die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge ausdrücklich diese Maßnahme.

Achtung: Schutzhandschuhe dürfen nicht an Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Ständerbohrmaschinen oder sonstigen rotierenden Maschinen getragen werden. Hier besteht die Gefahr, dass der Handschuh plus Hand in die Maschine gezogen wird.

Ausdrücklich sei genannt, dass auch wissenschaftliche Mitarbeiter oder Praktikanten persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden muss und von diesen auch zu benutzen sind, wenn von Ihnen oben aufgeführte Arbeiten durchgeführt werden.

Die Dauer der Tätigkeit ist nicht entscheidend für die zur Verfügungstellung  von persönlicher Schutzausrüstung, sondern die tatsächlich durchgeführten Arbeiten.

Hautschutzplan / Hautschutzprodukte

Speziell der Umgang mit Kühlschmierstoffen kann zu Hautschädigungen und Hauterkrankungen führen (siehe Pkt. 9). Kühlschmierstoffe als Konzentrat können hautreizende Eigenschaften aufweisen. Kühlschmierstoffe in den Maschinen sind oft mit Mikroorganismen verunreinigt und können über kleine Hautverletzungen (auch bei trockener oder rissiger Haut) in den Körper eindringen und zu Erkrankungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen führen. Da an Maschinen, in denen sich Kühlschmierstoffe befinden, das Tragen von Schutzhandschuhen verboten ist, kann man die Haut nur mit speziellen Hautschutzcremen schützen. Diese Hautschutzcreme wirkt wie ein flüssiger Handschuh und schützt die Haut vor Reizungen und Eindringen in den Körper. Auch bei sehr schmutzintensiven Arbeiten sollte Hautschutzcreme verwendet werden, da somit eine aggressive Händereinigung nach der Arbeit nicht mehr notwendig ist. Auch hier wirkt die Creme wie ein flüssiger Handschuh. Vor den Pausen und nach der Arbeit ist die Haut mit einer Hautpflegecreme zu behandeln. Nähere Informationen stehen im HHautschutzplan. Der Hautschutzplan ist von der/ dem Sicherheitsbeauftragten aktuell zu halten. Die Hautschutzpläne befinden sich an jedem Waschbecken. Unterstützung bei der Erstellung neuer Hautschutzpläne bietet die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge.

Hautpflege- und Hautschutzcreme kann kostenlos über die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge bezogen werden. Auf der Homepage der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge finden Sie Informationen zu den erhältlichen Produkten.

Ein Muster für einen Hautschutzplan befindet sich im Anhang dieser Betriebsanweisung.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

In den Metallwerkstätten haben wir es unter Umständen mit gesundheitlichen Belastungen und Gefährdungen zu tun, die einer regelmäßigen Untersuchung durch die Arbeitsmedizin sinnvoll und notwendig machen. Hierzu zählen u.a. Lärmbelastungen, Belastungen der Haut, Belastungen durch Kühlschmierstoffe allgemein (Einatmen der Dämpfe, Hautreizungen) oder auch belastende Arbeiten in Höhen.

Beschäftigte und Auszubildende sollten sich aus diesen Gründen im Abstand von 36 Monaten einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung unterziehen. Die Werkstattleitung spielt auch hier eine wichtige Rolle: Sie hat zu dokumentieren, wann die letzten Vorsorgeuntersuchungen stattgefunden haben und hat die Beschäftigten / Auszubildenden auf die Nachuntersuchungstermine hinzuweisen. Die Beschäftigten / Auszubildenden haben hier eine Bringpflicht: Sie haben der Werkstattleitung mitzuteilen, wann der Nachuntersuchungstermin durch die Arbeitsmedizin festgelegt wurde.

Fanden keine regelmäßigen Untersuchungen statt (dies ist oft bei Beschäftigten der Fall, die vor 10 Jahren und länger eingestellt wurden), so hat die Werkstattleitung  für jeden dieser Beschäftigten einen Fragebogen zur Gesundheitsvorsorge (in jedem Geschäftszimmer erhältlich) auszufüllen und an die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge zu schicken. Auf dem Bogen ist handschriftlich zu vermerken, seit wann der/ die Beschäftigte in der TU beschäftigt ist. Der Bogen wird von der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge bearbeitet und an die Arbeitsmedizin weitergeleitet.

Von dort erfolgt die Einladung zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. Nach der Untersuchung wird dem/ der Beschäftigten der Termin für die Nachuntersuchung mitgeteilt.

Selbstverständlich hat jede Beschäftigte / jeder Beschäftigte (einschließlich der Auszubildenden) das Recht, sich jederzeit an die Arbeitsmedizin zu wenden.

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe

Rettungsdienst / Notarzt: Notruf 0-112 oder Handy 112

Legen Sie den Telefonhörer erst auf, wenn Sie vom Rettungsdienst dazu aufgefordert werden!

Allgemeines

Jede Einrichtung muss für den Notfall eine schnelle Erste Hilfe für Verletzte gewährleisten. Dazu müssen genügend ausgebildete Ersthelfer anwesend sein: mindestens 1 Ersthelfer pro Einrichtung, bei mehr als 10 Beschäftigten mindestens 5 % der anwesenden Beschäftigten. Ersthelfer sollten nach einem Grundkurs alle zwei Jahre an einem Auffrischungskurs teilnehmen. Kurstermine erfahren Sie bei der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge. Die Namen der Ersthelfer sind auszuhängen.

Der Arbeitgeber hat die von der Landesunfallkasse anerkannten Anleitungen zur Ersten Hilfe entsprechend den jeweiligen Gefährdungen an geeigneten Stellen auszuhängen.

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass ausreichendes und funktionstüchtiges Erste-Hilfe-Material in Verbandkästen oder Verbandschränken bereitgehalten werden. Jeder Beschäftigte muss wissen, wo sich der nächste Erste-Hilfe-Kasten befindet.

Alle Unfälle müssen unverzüglich dem Arbeitgeber und im Geschäftszimmer des Geschäftsbereichs gemeldet werden! Kleinere Verletzungen, für die keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, müssen im Verbandbuch eingetragen werden, das sich im Erste-Hilfe-Kasten befindet. Das Eintragen sichert eventuelle Entschädigungsansprüche. Nach Arztbesuchen ist im Geschäftszimmer eine Unfallanzeige auszufüllen und an die Personalabteilung zu senden. Auskünfte erteilt die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge.

Lassen Sie Verletzte niemals allein und lassen Sie Verletzte auch nicht allein zum Arzt gehen! Bitte begleiten Sie Verletzte solange, bis sie ausreichend medizinisch betreut werden.

Bei Unfällen mit Schwerverletzten, die vom Notarzt betreut werden mussten, oder bei Unfällen mit Toten sind sofort der Präsident, der Hauptberufliche Vizepräsident und die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge zu informieren.

Bei wiederkehrenden Gesundheitsstörungen und Erkrankungen sowie beim Auftreten von Hautkrankheiten sind der Arbeitgeber und der Betriebsarzt zu informieren, wenn Verdacht besteht, dass diese durch Einwirkungen am Arbeitsplatz verursacht sein könnten.

Sofortmaßnahmen der Ersten-Hilfe

Schnittwunden

Maßnahmen:

Bei allen Maßnahmen Einmalhandschuhe zum Schutz vor Infektionen tragen!

Jede Wunde keimfrei verbinden.

Blutungen stillen! Fast alle Blutungen können mit einem Pflaster, Verband oder Druckverband gestillt werden.

Bei starkem Blutverlust oder Wunden, deren Blutung nicht gestillt werden kann, Notarzt rufen.

Bei Verdacht der Verletzung von Sehnen oder Nerven ist eine ärztliche Versorgung notwendig.

Prellungen, Verstauchungen, Verdacht auf Knochenbrüche

Die meisten Ursachen für Unfälle dieser Art sind heftiges Anstoßen, Umknicken und Ausrutschen auf Treppen und feuchten Böden, oft verursacht durch ungeeignetes Schuhwerk.

Maßnahmen:

Betroffenen Körperteil ruhig stellen.

Bei Verdacht auf Prellungen und Verstauchungen sollte gekühlt werden.

Bei Verdacht auf einen Knochenbruch den Verletzten zum Unfallarzt bringen bzw. Rettungsdienst rufen.

Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen Lage des Verletzten nicht verändern. Lage des Verletzten durch Decken und feste Gegenstände fixieren. Notarzt rufen.

Unfälle durch elektrischen Strom

Maßnahmen:

Auf Selbstschutz achten!

Sofort Strom unterbrechen: Stecker ziehen oder Sicherung ausschalten.

Ist das nicht sofort möglich, Verunglückten durch nicht leitenden Gegenstand, z. B. Holzhocker, Besenstiel, von den unter Spannung stehenden Teilen trennen.

Anschließend Atmung und Puls kontrollieren, ggf. Beatmung, Herz-Lungen-Wiederbelebung oder stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit durchführen.

Immer mit dem Verletzten zum Arzt gehen oder Notarzt alarmieren. Stromschläge können noch nach 24 Stunden zu lebensgefährlichen Zuständen führen!

Verbrennungen und Verbrühungen

Maßnahmen:

Mit heißen Flüssigkeiten benetzte Kleidung sofort ausziehen.

Betroffene Gliedmaßen sofort in kaltes Wasser eintauchen oder unter fließendes kaltes Wasser halten, bis eine Schmerzlinderung eintritt. Die Anwendung von Mehl, Puder, Salben o. ä. ist verboten.

Brandwunden keimfrei bedecken und ggf. Notarzt alamieren.

Verhalten im Brandfall

Es ist die Brandschutzordnung der TU zu beachten. Die TU bietet regelmäßige Löschübungen an, auf denen alle Mitglieder der TU den richtigen Umgang mit einem Feuerlöscher und einer Löschdecke üben können und über Grundregeln zur Brandverhütung und zum richtigen Verhalten bei einem Brand informiert werden. Die Teilnahme ist kostenlos und gilt als Arbeitszeit. Informieren Sie sich über die nächsten Termine im Internet oder bei der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge!

Brände sind sofort zu bekämpfen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Brennende Personen sind mit dem am schnellsten zur Verfügung stehenden Mittel abzulöschen, also z. B. mit einem Feuerlöscher oder mit einer Decke, Jacke, Kittel, Tuch oder ähnlichem.

Schlägt ein erster Löschversuch bei einem Zimmerbrand fehl, ist die Zimmertür zu schließen und die Feuerwehr zu alarmieren über

Feuerwehr: Notruf 0-112 oder Handy 112 oder Feuermelder!

Legen Sie den Telefonhörer erst auf, wenn Sie von der Feuerwehr dazu aufgefordert werden!

Informieren Sie mit Hilfe von Kolleginnen und Kollegen alle Personen im Gebäude und

sorgen Sie für eine Evakuierung des Gebäudes. In einigen Gebäuden können Sie dazu die Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage betätigen, wodurch automatisch auch die Berufsfeuerwehr Braunschweig alarmiert wird. Alle Personen müssen sich auf dem Sammelplatz versammeln, auf dem keine Gefahr für die Personen besteht! Der Sammelplatz ist von der jeweiligen Einrichtung festzulegen. Er befindet sich .......... (von der Einrichtung einzutragen).

Warten Sie am Sammelplatz auf die Feuerwehr! Die Feuerwehr ist durch orts- und sachkundige Personen einzuweisen! Verrauchte Räume dürfen nur von der Feuerwehr betreten werden! Besitzt das Gebäude mehrere Eingänge und Zufahrten, dann muss an jeder Zufahrt ein Einweiser für die Feuerwehr bereit stehen.

Bei Bränden sind unverzüglich der Präsident, der Hauptberufliche Vizepräsident und die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge zu informieren.

Maßnahmen zum Schutz vor Überfällen und Diebstahl

Bitte beachten Sie einige Verhaltensregeln, um gut vor Überfällen und Diebstählen geschützt zu sein. Schutzmaßnahmen gliedern sich in organisatorische und technische Maßnahmen, wobei den organisatorischen Maßnahmen eine ganz besondere Bedeutung zukommt.

Potentielle Täter wollen ihre Anonymität und den Überraschungseffekt nutzen. Holen Sie die Personen aus ihrer Anonymität und vermeiden Sie mögliche Überraschungseffekte. Sprechen Sie deshalb an Ihrer Arbeitsstelle Ihnen unbekannte und verdächtig vorkommende Personen an: „Kann ich Ihnen helfen?“ oder „Suchen Sie jemanden?“ etc. Holen Sie sich dazu ggf. eine zweite Person zu Hilfe und sprechen Sie die Person gemeinsam an. Potentielle Täter verlassen dann meist den Bereich. Ein selbstsicheres Auftreten ist dabei sehr hilfreich, da selbstsichere Personen keine Opfertypen sind. Die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge bietet in Zusammenarbeit mit der Polizei Braunschweig Selbstbehauptungskurse an, die für Bedienstete kostenlos sind und während der Arbeitszeit besucht werden können.

Bei unklaren Situationen wie z. B. Personen, die sich sehr auffallend verhalten, Drohungen ausstoßen, mit einem Messer oder einer Waffe in der Hand angetroffen werden, gehen Sie bitte sofort in einen Raum und verschließen Sie die Tür hinter sich. Alarmieren Sie sofort die

Polizei : Notrufnummer 0-110 oder Handy 110

Legen Sie den Telefonhörer erst auf, wenn Sie von der Polizei dazu aufgefordert werden!

Vermeiden Sie vorsorglich Überraschungseffekte, indem Sie Versteckmöglichkeiten auf Fluren oder in Treppenräumen verhindern. Entfernen Sie z. B. Schränke von den Fluren, hinter denen sich Personen verstecken könnten, machen Sie die Flurbeleuchtung und Treppenraumbeleuchtung an, gehen Sie nicht im Dunkeln durch Flure, Treppenräume oder zum Fahrradabstellplatz bzw. Parkplatz.

Vor allem für Frauen gilt: Vermeiden Sie, dass erkennbar ist, dass Sie allein an Ihrem Arbeitsplatz sind und sich niemand sonst in Ihrer Einrichtung aufhält. Schließen Sie z. B. im Dunkeln an Arbeitsplätzen, die sich im Keller, Souterrain oder Erdgeschoss befinden, Jalousien, Vorhänge oder Stores, wenn Sie allein sind oder schalten Sie in einem Nachbarraum ebenfalls das Licht an.

Die Technische Universität Braunschweig ist eine offene Universität, die nichts zu verbergen hat. Grundsätzlich soll während der üblichen Öffnungszeiten der TU-Einrichtung das Sekretariat zu erreichen sein, damit Studierende, Bedienstete, Gäste oder Lieferanten sich problemlos an einen Ansprechpartner wenden können oder Seminarräume usw. erreichen können. Außerhalb der Öffnungszeiten, insbesondere, wenn Sie nur noch allein an Ihrem Arbeitsplatz sind, wird empfohlen, je nach Örtlichkeit Flurtüren oder Haustüren abzuschließen, damit Unbefugte nicht mehr das Gebäude oder Ihren Flur betreten können. Das gilt insbesondere auch für Kellertüren oder Dachtüren. Beachten Sie aber bitte, dass Fluchtwege aus Hörsälen oder Seminarräumen immer offen sein müssen.

Das ist z.B. gewährleistet, wenn Flur- und Haustüren über Panikschlösser oder Panikriegel an Doppeltüren verfügen, was aber leider nicht in allen TU-Einrichtungen der Fall ist.

Der Verlust von TU-Schlüsseln ist sofort in den Geschäftszimmern zu melden, um weitere Maßnahmen einleiten zu können. Achten Sie darauf, dass in Sozialräumen, Teeküchen usw. Messer nicht für jedermann zugänglich aufbewahrt werden oder sogar frei auf dem Tisch oder in der Spüle liegen.

Sollten Sie Personen finden, die z.B. in Treppenräumen, vor Dachtüren oder im Keller schlafen oder gibt es Anzeichen für so einen Schlafplatz, dann informieren Sie bitte die Polizei bei angetroffenen Personen bzw. den zuständigen Hausmeister bei Anzeichen für einen Schlafplatz.

Leider sind viele Bereiche der TU sicherheitstechnisch noch nicht optimal ausgestattet. Es gibt z.B. in vielen Bereichen keine verschließbaren Flurtüren, die Haustüren haben keine Panikschlösser, die Flurbeleuchtung ist zu dunkel oder lässt sich nur schalten, nachdem man einige Meter durch dunkle Bereiche gegangen ist, der Weg zum Parkplatz ist schlecht beleuchtet usw.. Bitte informieren Sie die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge, damit ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit vor Überfällen eingeleitet werden können.

Und bedenken Sie: vorhandene Sicherheitseinrichtungen nutzen nur etwas, wenn sie auch eingesetzt werden. Das beste Schloss ist nutzlos, wenn es nicht abgeschlossen wird.

Und der sehr gut ausgeleuchtete Weg zum Parkplatz nutzt nichts, wenn man 20 Meter neben diesem Weg aus einem dunklen Hinterausgang zum Auto geht.

Bitte informieren Sie die Stabsstelle über alle besonderen Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit auffälligen Personen oder besonderen Begebenheiten stehen. Das gilt auch und gerade dann, wenn Sie die Polizei gerufen haben. Es ist die Aufgabe der Stabsstelle, TU-Bedienstete über besondere Vorfälle zu unterrichten und ggf. Schutzmaßnahmen vorzuschlagen oder durchzuführen.

Diebstähle erfolgen nach Beobachtungen der Polizei und der Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge viel schneller, als man üblicherweise glaubt. Täter brauchen nur wenige Sekunden, um einen Wertgegenstand zu stehlen. Beachten Sie bitte folgende Punkte:

Sprechen Sie Personen, die Ihnen unbekannt sind oder sich verdächtig verhalten, an.

Schließen Sie Flur- oder Haustüren außerhalb der Zeiten ab, in denen üblicherweise Besucher (Studierende, Paketdienst, Gäste usw.) zu Ihnen kommen.

Schließen Sie Türen zum Dachboden oder zum Keller grundsätzlich ab, wenn diese Bereiche nicht öffentlich zugänglich sein müssen, weil sich dort z. B. Toiletten oder Seminarräume befinden.

Schließen Sie die Tür Ihres Arbeitsplatzes grundsätzlich beim Verlassen des Raumes ab, wenn sich nicht noch eine weitere Person in dem Raum aufhält. Das gilt auch für kurze Zeiträume, z. B. für den Gang zur Toilette oder zum Fotokopierer.

Lassen Sie niemals Schlüssel, Geldbörsen, Handys, Fotoapparate oder andere Wertgegenstände auf dem Tisch liegen.

Legen Sie Taschen, Rucksäcke usw., die Diebe anlocken könnten, grundsätzlich in Schränken ab.

Lassen Sie Ihren Schlüssel niemals in den Schlössern Türschlössern stecken, auf keinen Fall auf der Außenseite, aber auch nicht auf der Innenseite der Türen.

Bewahren Sie im Sozialraum / in der Teeküche Messer, vor allem lange Messer wie Brotmesser, immer so auf, dass sie nicht sofort für Unbefugte erkennbar oder zu finden sind.

Umgang für  Kühlschmierstoffen

Kühlschmierstoffe (KSS), auch als Bohrmilch, Bohremulsion, Schleifwasser etc. bezeichnet, sind unerlässlich in der heutigen spangebenden Metallbearbeitung.

KSS können bei Hautkontakt sowie beim Einatmen (Aerosole) gesundheitsschädigend sein. Aus diesen Gründen sind speziell bei Hautkontakt und beim Einatmen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Hautkontakt

Öle und alkalische, wassergemischte KSS entfetten die Haut, sie wird rau und rissig; bei ständigem und wiederholtem Kontakt kann dies zu Hauterkrankungen führen. Bestimmte Additive wirken hautreizend und allergisierend. Bakterien und Keime können durch Mikroverletzungen in die Haut eindringen und zu Entzündungen führen.

Gesundheitsgefahr durch Einatmen von KSS-Emulsionen

Insbesondere beim Einsatz wassergemischter KSS an Maschinen mit hoher Schnittgeschwindigkeit können erhöhte Aerosol- und Dampfkonzentrationen in der Luft am Arbeitsplatz entstehen. Grundsätzlich sind hier die Bearbeitungsverfahren Schleifen, Drehen und Fräsen zu nennen.

Nitrosamine

In wassergemischten KSS können krebserzeugende Nitrosamine entstehen. Wie bilden sich Nitrosamine? Sie bilden sich z.B. aus nitrosierbaren Aminen sowie (nitrosierenden) Reaktionspartnern, wie z.B. Nitrit, Nitrat oder Stickoxide. Nitrosierende Reaktionspartner gelangen zumeist von „außen“ in die Gebrauchsemulsion der Maschine.

Hier einige Beispiele:

Nitrit befindet sich bereits im Konzentrat

Nitrit oder Nitrat werden mit dem Ansetzwasser oder einem Systemreiniger eingeschleppt

Stickoxide aus der Umgebungsluft (z.B. Dieselgabelstapler, Autogenschweißen), Schmier-, Hydrauliköle der Maschine werden in den KSS-Kreislauf gespült,

Essensreste, Fußbodenstaub gelangen in den KSS

Abbauprodukte von Mikroorganismen im KSS.

Keimbelastung wassergemischter KSS

Wassergemischte KSS unterliegen aufgrund ihrer Zusammensetzung in der Anwendung einer Besiedlung mit Mikroorganismen. Dem Praktiker ist die erhöhte Keimbesiedlung von Kühlschmierstoffen als sogenannter „Montagmorgengeruch“ bekannt, wenn der KSS also nach einer längeren Ruhephase einen unangenehmen Geruch angenommen hat. Mikroorganismen (z.B. Bakterien und Pilze) entstehen in sehr unterschiedlicher Qualität je nach Betrieb, Arbeitsbereich, Einsatzzeit, KSS-Pflege und Bearbeitungsverfahren.

Nichtwassermischbare KSS (Bohröle, Stanz- und Ziehöle etc.) unterliegen in der Regel keiner Keimbesiedlung, denn es fehlt die lebensnotwendige Komponente „Wasser“.

Schutzmaßnahmen

Auswahl

Noch vor den zu treffenden technischen Schutzmaßnahmen steht die Wahl eines KSS mit möglichst geringem gesundheitlichem Risiko. Die Werkstattleitung hat bei der Beschaffung eine KSS auf folgende Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu achten:

Abwesenheit nitrosierender Agenzien (z.B. Nitrit),

Gehalt an sekundären Aminen bezogen auf das Konzentrat ≤ 0,2 Massen-%,

Einsatz geprüfter Inhibitoren der Bildung von N-Nitrosaminen, wenn sekundäre Amine > 0,2 Massen-% enthalten sind. Die inhibierende Wirkung muss jedoch jeweils im Einzelfall nachgewiesen werden.

Folgende Auswahlkriterien haben sich des Weiteren in der Praxis bewährt:

Sind keine als Allergene bekannte Additive sowie Desinfektionsmittel enthalten?

Ist die Hautverträglichkeit der KSS geprüft?

Sind keine krebserzeugenden Stoffe (Nitrosamine, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe etc.) enthalten?

Ist der KSS speziell vernebelungs- und verdampfungsarm?

Liegen vom Hersteller Gebrauchs-, und Wartungshinweise vor?

Die Werkstattleitung geht diese Fragen mit dem Lieferanten der KSS durch. Es ist möglichst eine schriftliche Stellungnahme zu den genannten Kriterien einzuholen. Stellt sich bei dieser Prüfung heraus, dass KSS Verwendung finden, die ein zu hohes Gefährdungspotenzial aufweisen, so ist dieser KSS durch einen gesundheitsvertäglicheren Stoff zu ersetzen.

Vor einem möglichen Wechsel eines KSS sind die gleichen Fragen zu stellen. Bei der Wahl zwischen zwei verschiedenen KSS ist stets der KSS bevorzugt zu beschaffen, der das geringere Gefährdungspotenzial aufweist. Die Werkstattleitung dokumentiert sowohl die Sicherheitsdatenblätter als auch die Gebrauchs- und Wartungshinweise der verwendeten KSS.

Technischen Schutzmaßnahmen

Es ist darauf zu achten, dass Maschinen und Anlagen von vornherein so konstruiert sind, dass ein Kontakt mit KSS auf ein Mindestmaß beschränkt bleibt; Arbeitsverfahren sind entsprechend abzustimmen. Dies ist z.B. durch das Benutzen von Hilfswerkzeugen oder durch das Reinigen der KSS-benetzten Werkstücke vor der weiteren Handhabung zu erreichen.

Ein Entweichen von KSS-Emissionen in die Luft am Arbeitsplatz ist am wirksamsten durch ein komplettes Einhausen der Maschinen (siehe CNC-Maschinen) zu verhindern. Beim Anschließen einer Absaugung an die Einhausung sollte stets der minimal notwendige Unterdruck erzeugt werden, um ein unnötiges Mitreißen von Aerosolen in das absaugtechnische System zu vermeiden.

Weitere technische Schutzeinrichtungen können sein:

Spritzschutzeinrichtungen,

Absaugeinrichtungen mit halboffenen Erfassungselementen,

Absaugeinrichtungen mit offenen Erfassungselementen (z.B. Saugtrichter).

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die halboffenen Erfassungselemente möglichst weitestgehend die Emissionsquelle umschließen. Die weiniger wirksame offene Erfassung ist so nah wie möglich an die Bearbeitungsstelle heranzubringen.

Einschränkungen des Entstehens von Nitrosaminen in wassergemischten Kühlschmierstoffen

Folgende Maßnahmen sind, neben den bereits erwähnten Auswahlkriterien für KSS, zu realisieren:

Ausschließen der bereits genannten Nitrosierungsmöglichkeiten,

Abdecken der KSS- Sammelbecken,

Laufroste nicht über Auffangbecken des KSS-Umlaufsystems führen,

Reinigungsfreundliche Umlaufsysteme und Rohrleitungen installieren,

Öl von Aufsatzabscheidern der Absaugeinrichtungen getrennt auffangen,

Durchführung der regelmäßig notwendigen KSS-Pflege und - Wartung.

Kühlschmierstoffpflege und -wartung

Sind KSS zu lange im Umlauf, kann sich deren Konsistenz ungünstig verändern, da während ihres Einsatzes Abrieb, Späne, Fremdöle und Zersetzungsprodukte aufgenommen werden. Die TRGS 611 (TRGS = Technische Regel für Gefahrstoffe) schreibt verbindlich eine regelmäßige Überwachung von Nitritgehalt, pH-Wert und Temperatur im eingesetzten KSS vor.

Die Bestimmung der Gebrauchskonzentration ist darüber hinaus nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen (es wird oft überdosiert) anzuraten.

Nachstehende Auflistung fasst die wichtigsten Kontrollpunkte zusammen (die Angaben des Herstellers sind zu beachten):

Wöchentliche Bestimmung der Gebrauchskonzentration des KSS, z.B. mittels Handrefraktometer. Zu hohe Konzentrationen haben stark hautreizende Wirkung und führen zu Hauterkrankungen.

Wöchentliche Kontrolle des pH-Wertes mit Teststäbchen. Um ein übermäßiges Bakterienwachstum  sowie Korrosion zu verhindern, haben gebrauchsfertige Emulsionen einen „alkalischen“ pH-Wert von pH>7.

Niedrige pH-Werte begünstigen die Bildung von Nitrosaminen, ein andauernder Abfall von mehr als 0,5 pH-Punkten gegenüber dem Ausgangs-pH-Wert ist zu vermeiden. Ein pH-Wert von 9,5 sollte nicht überschritten werden, da sonst verstärkt die Gefahr von Hautreizungen besteht.

Wöchentliche Bestimmung des Nitritgehaltes im eingesetzten KSS mittels Teststäbchen. Bei > 20 mg/l (ppm) Anzeige Nitrit: Wechsel oder Teilaustausch des KSS oder Zusatz eines wirksamen (geprüften) Inhibitors.

Bestimmung des Nitratgehaltes des Ansetzwassers mittels Teststäbchen oder Information bei BS Energy erfragen. Ein Nitratgehalt von 50 mg/l (ppm) darf gemäß TRGS 611 keinesfalls überschritten sein.

Bestimmung der Temperatur – Erhöhte Temperaturen können die Bildung von Nitrosaminen sowie ein Bakterienwachstum im KSS begünstigen. Die anwendungstechnisch bedingten Grenztemperaturen (Herstelleranfrage) sind unbedingt einzuhalten; z.B. 40 Grad C. bei Zerspanungsoperationen.

Die Ergebnisse der Kontrollmessungen sind schriftlich zu dokumentieren.

Die Werkstattleitung ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Kontrollmessungen verantwortlich und dokumentiert die Prüfergebnisse. Die Durchführung der Messungen können von der Werkstattleitung delegiert werden. Wichtig ist, dass die- oder diejenige Beschäftigte / Auszubildende, die/der mit den Messungen beauftragt wird, fachlich eingewiesen wurde und somit über die notwendige Kenntnis verfügt.

Das Prüfprotokoll befindet sich im Anhang dieser Betriebsanweisung.

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung eines mikrobiellen Befalls

Mikroorganismen gelangen überwiegend aus nächster Umgebung in den KSS, durch:

das Anmischwasser,

die Umgebungsluft (Schimmelpilzsporen bilden bei hohen Luftfeuchtigkeiten sogenannte Pilznester),

Aufwirbelungen durch Bodenverunreinigungen,

das zu bearbeitende Material,

den Maschinenbediener.

Durch nachfolgende Hinweise kann dieser Eintrag verhindert werden:

Das Anmischwasser sollte Trinkwasserqualität haben (nach Trinkwasserverordnung max. 100 KBE (Koloniebildende Einheiten)/ ml)).

Absaugung entstehender KSS-Emulsionen am Arbeitsplatz,

Regelmäßige Wartung der lufttechnischen Anlagen (regelmäßiger Filterwechsel)

Gute Durchlüftung und Umwälzung des KSS in der Anlage, vor allem auch in den betriebsfreien Zeiten. Hierdurch wird die Bildung von Faulgasen (Schwefelwasserstoff) verhindert und die technische KSS-Qualität erhalten.

Einbau leicht zu reinigender KSS-Umlaufsysteme mit angebauten Pflegesystemen.

Beachtung der Arbeitshygienemaßnahmen durch die Mitarbeiter (keine Abfälle, Zigarettenkippen o.ä. ins KSS).

Regelmäßige Kontrolle und Pflege des KSS.

Konservierende Maßnahmen

Die überwiegende Anzahl heute eingesetzter KSS ist bereits vorkonserviert. Durch kontinuierliche Nachkonservierung kann hohen Keimzahlen entgegengewirkt werden, hierdurch erhöht sich natürlich auch die Standzeit des KSS. Die Konservierung darf jedoch nicht nach dem Motto „viel hilft viel“ erfolgen, sie muss unbedingt gemäß den Dosierangaben des KSS- bzw. Biozidherstellers durchgeführt werden.

Eine Überdosierung bedeutet immer eine erhöhte Hautgefährdung für die Beschäftigte / den Beschäftigten. Weiterhin wird ein mit Mikroorganismen belasteter KSS durch Konservierungsmaßnahmen nicht wieder in seinen Ausgangszustand zurückgesetzt. Die im KSS verbleibende abgetötete Biomasse kann bei entsprechender Konzentration auch zu anwendungstechnischen  Problemen führen.

Bei der Auswahl der Konservierungsmittel muss den unterschiedlichen Mikroorganismen Rechnung getragen werden, denn Bakterien und Pilze sind verschiedene Organismen mit unterschiedlichem Zellaufbau und Stoffwechsel. Fadenpilze stellen ein besonderes Problem dar, da sie sämtliche Leitungen des KSS-Umlaufsystems zuwachsen können. Liegt ein Pilzbefall vor, müssen die Pilznester ausfindig gemacht werden und durch eine gründliche mechanische und chemische Systemreinigung entfernt werden. Anderenfalls muss stets mit einen Neubefall des frischen KSS-Ansatzes gerechnet werden.

Nach wie vor die beste und kostengünstigste „Konservierungsmaßnahme“ ist die konsequente Umsetzung der Hygienemaßnahmen durch das Werkstattpersonal. Sie trägt entscheidend zur Begrenzung eines übermäßigen Keimwachstums und damit zur Stabilität der KSS bei.

Hautschutz

Dem Hautschutz kommt beim Arbeiten mit dem KSS eine Schlüsselstellung zu, denn auch bei konsequenter Umsetzung aller technischen Schutzmaßnahmen wird sich der Hautkontakt mit dem KSS nie ganz vermeiden lassen.

Aus diesem Grund sind denen in Pkt. 5 beschriebenen Anweisungen Folge zu leisten. Der Hautschutzplan befindet sich im Anhang dieser Betriebsanweisung.

Umgang und Lagerung von Gefahrstoffen

Was ist ein Gefahrstoff?

Ein Gefahrstoff ist ein Stoff, der gefährliche Eigenschaften besitzt, die nachfolgenden Gefährlichkeitsmerkmalen entsprechen:

explosionsgefährlich

brandfördernd

hochentzündlich

leichtentzündlich

entzündlich

sehr giftig

giftig

gesundheitsschädlich

reizend

ätzend

sensibilisierend

krebserzeugend

erbgutverändernd

fortpflanzungsgefährdend

umweltgefährdend

Beim Umgang und bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist eine Vielzahl von Vorschriften einzuhalten. Nachfolgende Anforderungen sind in der Werkstatt einzuhalten:

Ersatzstoffrecherche

Vor dem Einsatz neuer Gefahrstoffe ist zu prüfen, ob der in Frage kommende Stoff durch einen gesundheitsvertäglicheren Stoff zu ersetzen ist.

Sicherheitsdatenblätter

Von jedem Gefahrstoff muss ein Sicherheitsdatenblatt vorhanden sein. Da in den Werkstätten erfahrungsgemäß eine übersichtliche Anzahl an Gefahrstoffen vorhanden ist, sind die Sicherheitsdatenblätter auszudrucken und abzuheften. Aufbewahrungsort dieser Dokumente ist das Büro der Werkstattleitung. Das Werkstattpersonal ist über den Aufbewahrungsort informiert und hat jederzeit Zugriff auf diese Informationen. Einmal jährlich ist die Zusammenstellung der Sicherheitsdatenblätter auf Aktualiät zu überprüfen.

Unterweisung / Einweisung

Die Beschäftigten / Auszubildenden werden einmal jährlich über die besonderen Gefahren der verwendeten Gefahrstoffe durch die Werkstattleitung informiert. In der Regel findet diese Information im Rahmen der jährlichen Sicherheitsunterweisungen statt.

Persönliche Schutzausrüstung / Hautschutz

Die in der Unterweisung / Einweisung genannten persönlichen Schutzausrüstungen beim Umgang mit Gefahrstoffen (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe) sind von den Beschäftigten / Auszubildenden zu tragen (( s. Pkt. 4 dieser Betriebsanweisung).

Lagerung von Gefahrstoffen

In der Regel werden in den Metall-Werkstätten der Technischen Universität vorwiegend (und auch diese nicht in allen Werkstätten) ätzende, reizende, entzündliche, leichtentzündliche, gesundheitsschädliche oder umweltgefährdende Stoffe gelagert. Sehr giftige, giftige, hochentzündliche, explosionsgefährliche, krebserzeugende, sensibilisierende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe sind in Metall-Werkstätten nicht im Umgang und werden somit auch nicht gelagert.

Generell gilt, dass nur die für die verrichtete Arbeit notwendige Menge eines Gefahrstoffes am Arbeitsplatz bereitgestellt werden darf. Die abgefüllte Menge des jeweiligen Stoffes ist in einem sicheren Gefäß zu verwahren und mit dem Stoffnamen (z.B. Systemreiniger) und dem Gefahrstoffsymbol haltbar und dauerhaft zu versehen.

Es dürfen hierfür keine Lebensmittelgebinde verwendet werden. Großgebinde sind separat auf Auffangwannen, in Regalen, in Metallschränken oder in Gefahrstoffschränken zu lagern. Entzündliche, leicht entzündliche oder brandfördernde Stoffe sind aus Brandschutzgründen grundsätzlich in Metallschränken oder in Sicherheitsschränken zu lagern. Auf keinen Fall dürfen diese Stoffe dort gelagert werden, wo mit Funkenflug oder starker Erwärmung (z.B. Schweißarbeitsplätze) zu rechnen ist.

Nicht mehr benötigte Gefahrstoffe sind über Herrn Weller (Tel. 4698) zu entsorgen. Ein unnötiges Ansammeln von leeren, halbleeren und veralteten Gefahrstoffgebinden ist zu vermeiden.

Umgang und Lagerung von Druckgasflaschen

In der Metall-Werkstatt befinden sich in erster Linien Schweißgase. Hierbei handelt es sich z.B. um Acetylen, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Argon.

In der Anlage zu dieser Betriebsanweisung sind Einzel-Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise der Fa. Linde für die einzelnen Gase, mit Gefahren- und Schutzhinweisen, hinterlegt.

Generell gilt, dass der Umgang mit Druckgasflaschen (Arbeiten mit Gasen, Transport der Druckgasflaschen etc.) nur nach Einweisung durch die Werkstattleitung erfolgen darf. Auf die in den Einzel-Betriebsanweisungen und in den Sicherheitshinweisen der Fa. Linde hingewiesenen Gefahren ist zu achten; die Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Umgang

Druckgasflaschen sind dünnwandige mit Druck beanspruchbare Stahlbehälter. Durch unsachgemäßen Umgang mit Druckgasflaschen besteht eine erhöhte Brand-, Explosions- und Unfallgefahr. Deshalb sind folgende Hinweise beim Umgang mit Druckgasflaschen unbedingt zu befolgen:

Nicht werfen, stoßen oder liegend rollen.

Gegen gefährliche Erwärmung schützen.

Nur mit bereitgestellter Ventilschutzkappe lagern und transportieren.

Gegen Umfallen ausreichend sichern (z.B. durch eine Kette) oder liegend lagern – gegen Wegrollen sichern.

Flaschenventil nicht zum Ziehen der Flasche benutzen.

Bauart und Kennzeichnung

Alle Gasflaschen unterliegen hinsichtlich Werkstoff, Konstruktion, Prüfung, Kennzeichnung, Füllen, Betreiben, Lagerung und Beförderung den Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung und den zugehörigen Regeln „Druckgase“. In festgelegten Zeitabständen müssen alle Flaschen von sachverständigen der technischen Überwachung geprüft werden.

Aus diesem Grund sind Druckgasflaschen, die nicht mehr benötigt werden, an den Lieferanten zurückzugeben. Die Entsorgung alter Druckgasflaschen (ohne Prüfung) kann dem Institut erhebliche Kosten verursachen.

Es empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle des nächsten einzuhaltenden Prüfdatums.

Die Ventilschutzkappen der Druckgasflaschen sind, zwecks besserer Unterscheidung, farblich unterschiedlich gekennzeichnet (z.B. Acetylen: braun).

Anschluss und Armaturen

Um eine Verwechslung der Gasflaschen und der Anschlussleitung auszuschließen, besitzen unterschiedliche Gase verschiedene Anschlüsse. Acetylenflaschen werden über einen Bügelanschluss, Sauerstoffflaschen mit einem normalen Rechtsgewinde und brennbare Gase (z.B. Wasserstoffgemische) mit einem Linksgewinde angeschlossen.

Über den Druckminderer und die Gasschläuche gelangen die Gase zu den Brennern. Die Druckminderer begrenzen den in den Flaschen herrschenden Druck, um die Gase sicher weiterleiten und verarbeiten zu können.

Bei Acetylen stellt dies auch sicher, dass sich das Gas nicht unter Druck in den Schläuchen zersetzen kann und es zum Bersten der Schläuche kommt.

Der Sauerstoff wird dabei von etwa 200 bar auf einen verwendbaren Betriebsdruck gebracht. Bei dieser erheblichen Druckreduzierung entspannt sich das Gas und kühlt stark ab. Dadurch können die Armaturen vereisen. Ein vereister Druckminderer darf nur mit heißem Wasser, Dampf oder Warmluft aufgetaut werden. Niemals mittels einer Flamme!

Wegen der Gefahr einer Selbstentzündung durch Sauerstoff, müssen sämtliche Armaturen, Schläuche und Werkzeuge für Sauerstoff frei von Öl, Fett und Verschmutzungen sein. Siehe Sicherheitshinweis der Fa. Linde in dem Anhang dieser Betriebsanweisung.

Zwischen Druckminderer und Brenner (Abnehmer) von brennbaren Gasen (z.B. Acetylen), die mit anderen Gasen (z.B. Sauerstoff) gemischt werden, sind immer Sicherungsautomaten (Flammenrückschlagventile) zwischen zu montieren und jährlich zur Prüfung von einer Fachfirma auszutauschen.

Zur besseren Unterscheidung sind auch Schläuche farblich gekennzeichnet. Sauerstoffschläuche sind blau, Schläuche für brennbare Gase wie Acetylen sind rot.

Schläuche, Kupplungen und Schlauchschellen müssen immer dicht geschlossen montiert sein, da sonst durch Leckagen Gas unkontrolliert ausströmt und es zu Bränden und Explosionen kommen kann. Nach jeder Änderung in den Anschlüssen ist eine Lecksuche (Spray) durchzuführen.

Der feste Sitz der Schlauchschellen und der einwandfreie Zustand der Schläuche muss vor jeder Benutzung überprüft werden. Um Beschädigungen der Schläuche vorzubeugen, sind diese immer so zu verlegen, dass sie nicht in Verkehrswegen überfahren werden können oder an Ecken und Kanten scheuern. Auch dürfen Schläuche und Brenner nicht an der Flasche oder dem Druckminderer aufgehängt werden, da dadurch Druckminderer oder Schläuche leicht beschädigt werden können. Für das Ablegen des Brenners eignet sich am besten eine Aufhängegabel.

Das Flaschenventil ist vor dem Anschließen des Druckminderes kurzzeitig etwas zu öffnen, um eventuell vorhandene Verunreinigungen auszublasen. Die Ausblasrichtung muss ins Leere erfolgen. Ein Hantieren vor dem Ventil ist beim Öffnen des Ventils unzulässig.

Flaschenventile müssen langsam geöffnet werden, um einen starken Druckanstieg zu vermeiden. Vor dem Anschluss des Druckminderers sind alle Dichtungen auf einen ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Beschädigte Dichtungen dürfen auf keinem Fall durch andere Dichtungen, z.B. aus dem Heizungsbau, ersetzt werden.

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, z.B. in der Mittagspause, sind die Flaschenventile zu schließen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind Druckminderer und Schläuche drucklos zu machen.

Je nach Arbeitsverfahren entstehen unterschiedlich viele und große glühende Partikel. Die Ausbreitung dieser Partikel ist von vielen Faktoren abhängig. Die Reichweite setzt sich dabei aus der Flug- und Rollweite zusammen.

Beim Gasschweißen und Lichtbogenschweißen mit Stabelektrode fallen relativ wenige und kleine Schweißfunken an. Die horizontale Flugweite ist dabei gering. Die Funken fallen von der Arbeitsstelle fast senkrecht nach unten. Die Reichweite wird deshalb wesentlich durch die Rollwirkung der Einzelpartikel bestimmt. Auf harten und glatten Untergrund breiten sie sich kreisförmig um die Arbeitsstelle aus.

Beim Brennschneiden entstehen viele große Schweißfunken. Die Reichweite der Funken ist dabei in Schneidrichtung am größten und kann bei ungehinderter Ausbreitung bis zu 7,5 m betragen. Nach dem Auftreffen auf hartem und glattem Untergrund rollen die Partikel noch bis zu 2,5 m weiter. Bei diesem Verfahren spritzen die Partikel auch nach oben, unten und hinten weg. Damit ist der feuergefährdete Bereich auch in diese Richtungen auszudehnen.

Die Zündtemperatur der meisten gebräuchlichen Stoffe liegt zwischen 200 und 400 °C. Wegfliegende glühende Metallpartikel haben zum Teil jedoch noch eine Temperatur von 500 bis 1000 ° C.. Diese Partikel können somit ölgetränkte Putzlappen, abgestellte Kartonagen oder Styropor entzünden.

Fazit: Vor Beginn der Schweißarbeiten ist sowohl das Gerät  als auch die Umgebung zu prüfen und abzusichern. Schutzausrüstung nicht vergessen!

Schutzmaßnahmen: Schweiß- und Brennschneidarbeiten dürfen nur von zuverlässigen, über 18 Jahre alten Personen ausgeführt werden. Sie müssen mit den Einrichtungen und Verfahren vertraut sein. Ungelernte und unter 18 Jahre alte Personen dürfen mit solchen Arbeiten nur unter Aufsicht beschäftigt werden.

Lässt sich die Brandgefahr aus betriebstechnischen und baulichen Gründen nicht restlos beseitigen, so dürfen Schweiß- und Brennschneidearbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung der Institutsleitung / Geschäftsbereichsleitung oder deren Beauftragte/n und nur unter Aufsicht durchgeführt werden. In der Genehmigung sind die anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen schriftlich festzulegen.

Die Aufsicht darf dabei nur geeigneten Personen übertragen werden, denen die mit den Schweiß- und Schneidarbeiten verbundenen Brand- und Explosionsgefahren bekannt sind.

Die zeitliche Dauer der Arbeiten ist vorher festzulegen. Der Aufsichtsführende hat den Empfang der Genehmigung mit den anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen schriftlich zu bestätigen.

Lagerung von Druckgasflaschen

Unter Lagerung versteht man im Allgemeinen das Aufbewahren zur späteren Verwendung. Bei falscher Lagerung von Druckgasflaschen besteht eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. Sowohl bei der Lagerung in Gebäuden wie auch im Freien gibt es vorgeschriebene Sicherheitsanforderungen.

Unzulässig ist die Lagerung von Druckgasflaschen in:

Räumen unter Erdgleiche (Keller),

Treppenräumen,

Fluren,

Durchgängen und Durchfahrten,

Arbeitsräumen.

Diese Verbote beziehen sich auf eine offene Lagerung; nicht auf die Lagerung in speziellen Druckgasflaschenschränken.

Lagerräume im Gebäude

Für Lagerräume im Gebäude gelten u.a. folgende Vorschriften:

Das Betreten des Lagers durch Unbefugte ist untersagt. Ein entsprechendes Hinweisschild ist am Zugang zum Lager anzubringen.

Ein leicht erreichbarer Feuerlöscher muss vorhanden sein.

Druckgasflaschen werden stehend gelagert. Bei liegender Lagerung sind die Flaschen gegen Fortrollen zu sichern. Ausnahme: Flüssiggasflaschen müssen stehend gelagert werden.

Stehende Druckgasflaschen sind gegen Umfallen und Herabfallen zu sichern.

Ventile müssen mit Schutzkappen und ggf. Verschlussmuttern gesichert werden.

Das Umfüllen von Druckgasflaschen in Lagern ist unzulässig.

Decken, Trennwände und Außenwände von Lagerräumen müssen mindestens feuerhemmend ausgeführt sein.

Lagerräume müssen durch selbst schließende feuerhemmende Türen gegenüber anschließenden Räumen abgetrennt sein.

Gefüllte Druckgasflaschen dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen gelagert werden.

Der Abstand von Druckgasflaschen zu Heizkörpern u.ä. muss mindestens 0,50 m betragen.

Druckgasflaschen dürfen nicht mit brennbaren Stoffen (z.B. Holz, Papier, brennbaren Flüssigkeiten) zusammen gelagert werden.

Druckgasflaschen  mit brennenden Gasen (Acetylen, Flüssiggas) und brandfördernden Gasen (Sauerstoff) dürfen nur zusammen gelagert werden, wenn untereinander ein Abstand von mindestens 2,00 m eingehalten werden.

Lagerräume im Freien

Für Lagerräume im Freien gelten u.a. folgende Vorschriften:

Das Betreten des Lagers durch Unbefugte ist untersagt. Ein entsprechendes Hinweisschild ist am Zugang zum Lager anzubringen.

Ein leicht erreichbarer Feuerlöscher muss vorhanden sein.

Druckgasflaschen werden stehend gelagert. Bei liegender Lagerung sind die Flaschen gegen Fortrollen zu sichern. Ausnahme: Flüssiggasflaschen müssen stehend gelagert werden.

Stehende Druckgasflaschen sind gegen Umfallen und Herabfallen zu sichern.

Ventile müssen mit Schutzkappen und ggf. Verschlussmuttern gesichert werden.

Das Umfüllen von Druckgasflaschen in Lagern ist unzulässig.

Lager auf nicht umfriedeten Grundstücken im Freien sind einzuzäunen.

Umgang und Prüfung von Anschlagmitteln

Anschlagmittel sind u.a. Stahldrahtseile, Anschlagketten, Hebebänder und Rundschlingen.

Umgang

Sind Anschlagmittel vorhanden, so muss mindestens eine Beschäftigte / ein Beschäftigter der Werkstatt die entsprechende Sachkunde zum Umgang mit Anschlagmittel vorweisen. Die Sachkunde kann durch den Besuch eines externen Seminars erlangt werden. Diese/r Beauftragte für Anschlagmittel weist Kolleginnen und Kollegen in den Umgang mit Anschlagmitteln ein und übernimmt die jährliche Sichtprüfung der Anschlagmittel. Die Werkstattleitung ist für die Bestellung eines/einen Beauftragten für Anschlagmittel und für die Kontrolle der durchgeführten jährlichen Sichtprüfungen verantwortlich.

Prüfung

Grundsätzlich müssen Anschlagmittel vor jeder Inbetriebnahme einer Sichtprüfung unterzogen werden. Entsprechend der Vorgaben der UW BGR 500 (UVV=Unfallverhütungsvorschriften, BGR= berufgenossenschaftliches Regelwerk) und der neuen Betriebssicherheitsverordnung müssen Anschlagmittel mindestens 1-mal jährlich einer genaueren Sichtprüfung unterzogen werden. Verantwortlich für die Durchführung der jährlichen Sichtprüfung ist die/der Beauftragte für Anschlagmittel. Die Werkstattleitung überprüft die Einhaltung der Prüffristen und bewahrt die Prüfergebnisse.

Stahldrahtseile sind z.B. ablegereif bei:

Bruch einer Litze

Knicke

Quetschungen

Aufdoldungen

Rostschäden, z.B. Korrosionsnarben

Starken Drahtbrüchen

Starken Verformungen

Drahtseillockerungen in äußeren Lagen

Beschädigungen an Seilendverbindungen

Anschlagketten sind z.B. ablegereif bei:

mechanischen Beschädigungen durch Quetschung, Einkerbung oder Rissbildung

Deformation durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindrücken

Dehnung durch Überlastung: Wenn die ganze Kette oder ein einzelnes Glied um 5% oder mehr gelängt ist

Verschleiß: Abnahme der Gliedstärke an irgendeiner Stelle um mehr als 10%

Wichtig: Anschlagketten müssen mindestens alle 3 Jahre einer speziellen Riss- bzw. Belastungsprüfung unterzogen werden. Die/der Beauftragte für Anschlagmittel ist für die Einhaltung dieser Prüffrist verantwortlich. Die Ergebnisse dieser externen Prüfungen werden ebenfalls von der Werkstattleitung dokumentiert.

Lasthaken an Anschlagketten sind z.B. ablegereif bei

Anrissen in Schaft, Hals, Gewinde und Hakenmaul

Groben Verformungen im Hakenmaul (Aufweitung max. 10%)

Abnutzung im Hakenmaul > 5%

Seitlichen Verbiegungen am Haken

Hebebänder sind z.B. ablegereif bei:

Garnbrüchen bzw. Garneinschnitten im Gewebe von mehr als 10% des Gesamtquerschnittes

Beschädigung der tragende Nähte/ der Schlaufe

Beschädigung und/ oder Verformung durch Wärmeeinfluss, z.B. durch Strahlung, Reibung, Berührung

Einfluss aggressiver Stoffe, wie Säuren, Laugen, Lösemittel

Unbekanntem Hersteller und fehlendem Etikett

Rundschlingen sind z.B. ablegereif bei:

Verformung durch Wärmeeinfluss, z.B. durch Strahlung, Reibung, Berührung

Beschädigung der Ummantelung und sichtbarer Beschädigung der Einlage

Einfluss aggressiver Stoffe, wie Säuren, Laugen, Lösemittel

Insbesondere Rundschlingen sind vor jedem Hub auf Anschnitte in Augenschein zu nehmen.

Defekte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden. Sie sind umgehend außer Betrieb zu nehmen.

Lagerung von Anschlagmitteln

Anschlagketten und Anschlagseile sind hängend aufzubewahren. Sie müssen trocken und luftig sowie gegen die Einwirkung von Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen geschützt gelagert werden.

Umgang und Prüfung von Leitern und Tritte

Nach welchen Kriterien sind Leitern und Tritte auszuwählen?

Bei der Auswahl hinsichtlich Bauart, Zubehör, Größe und Werkstoff von Leitern und Tritten sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:

Arbeitsaufgabe,

Arbeitsweise auf Leitern (z.B. Übersteigeverbot von Stehleitern),

ergonomische Bedingungen (z.B. Überkopfarbeiten, innerbetrieblicher Verkehr),

Wahl der Leiterart (Sprossen- oder Stufenleiter) in Abhängigkeit von der Benutzungsdauer,

zulässige Traglast der Leitern und Tritte,

Bodenbeschaffenheit (z.B. glatt, nachgiebig, uneben).

Welche Größe wird benötigt?

Bei der Wahl der Leitergröße/ -länge sollte beachtet werden, dass

nicht zusätzlich gesicherte Anlegeleitern nur bis zur viertobersten Stufe / Sprosse bestiegen werden, da sonst die Gefahr des Wegrutschens besteht,

beidseitig besteigbare Stehleitern nur bis zur drittobersten Stufe/ Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist,

Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter“ nur bis zur fünftobersten Sprosse bestiegen werden,

die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von Podestleitern so gewählt wird, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe, ohne sich zu recken, von der Plattform aus erreichen kann,

die Länge von Anlegeleitern zum Übersteigen auf höhergelegene Arbeitsplätze so gewählt wird, dass sie die Anlegestelle um mindestens 1 m überragen, wenn keine anderen geeigneten Festhaltemöglichkeiten vorhanden sind.

Das Arbeiten von Leitern ist erfahrungsgemäß gefährlich; die Unfallstatistiken der Berufgenossenschaften sprechen eine eindeutige Sprache. Jeder Beschäftigte, der Leitern und Tritte benutzt, trägt eine Mitwirkungspflicht für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Die Verhaltensmaßnahmen bei der Benutzung von tragbaren Leitern ergeben sich auch aus der auf der Leiter angebrachten Benutzungsanleitung in Form von Piktogrammen.

Prüfung der Leitern

Die Werkstattleitung hat dafür zu sorgen, dass Leitern und Tritte einmal jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung).

Bei der Prüfung sollte besonders auf folgende Punkte geachtet werden:

Verschleiß, Verformung und Zerstörung von Bauteilen,

fehlende Bauteile (z.B. Gummifüße)

ordnungsgemäße Funktion der Verbindungselemente (z.B. Gelenke bei einteiligen Mehrzweckleitern).

Umgang und Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

Die Werkstattleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel regelmäßig (mindestens alle 2 Jahre) überprüft werden. Rechtsgrundlage hierfür ist sowohl die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) als auch die UVV BGV A3. Die Überprüfung kann sowohl von einer im Institut / im Geschäftsbereich tätigen Elektrofachkraft als auch von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person durchgeführt werden. Die Einweisung zu einer elektrisch unterwiesenen Person kann z.B. durch Herrn Faber, Elektroabteilung im Gebäudemanagement erfolgen. Die erfolgte Prüfung ist durch eine Plakette erkennbar zu machen.

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel

Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden.

Defekte elektrische Betriebsmittel sind umgehend aus dem Verkehr zu ziehen; der Werkstattleitung ist darüber Bericht zu erstatten.

Für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel ist Geschäftsbereich 3 zuständig.

Anhang 1

Gefährdungsbeurteilung für Werkstattarbeitsplätze nach § 5 Arbeitsschutzgesetz

(Die Einrichtung) …………………………………………………………………………………….

nutzt die folgenden Räume ………………………………………………………………………….

als Metallwerkstatt. Zu der Metallwerkstatt gehören auch Besprechungsräume, Abstell- und Lagerräume sowie die Teeküche / der Sozialraum.

Personal

In der Metallwerkstatt werden Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung beschäftigt. Auszubildende, Studierende, Praktikanten usw. werden vom Personal betreut und überwacht.

Arbeitsaufgaben

In der Metallwerkstatt  werden vor allem folgende Tätigkeiten ausgeübt:

Fräsen

Drehen

Bohren

Schleifen

Flexen

Sägen

Umgang mit KSS

Schweißarbeiten

Mögliche Gefährdungen

Mögliche Gefährdungen sind:

Hautgefährdungen beim Umgang mit KSS

Schnittgefährdungen beim Umgang mit scharfkantigen Blechen und Metallteilen

Augenverletzungen durch Metallspäne

Lärmgefährdungen beim Flexen etc.

Fußverletzungen durch das Herunterfallen schwerer Teile

Augen- und Hautverletzungen bei Schweißarbeiten

Gefährdungen durch elektrische Betriebsmittel

Sicherheitsmaßnahmen

Für ein sicheres und gesundheitsbewusstes Arbeiten in der Metallwerkstatt setze ich die Betriebsanweisung für die Metall Werkstatt im Institut für XXXX der TU Braunschweig um. Ich habe die Betriebsanweisung zur Verhinderung von Unfällen, Verletzungen, Erkrankungen und gesundheitlichen Belastungen an meinen Arbeitsbereich angepasst und allen Beschäftigten zur Kenntnisnahme vorgelegt. Ich habe alle Beschäftigten verpflichtet, diese Betriebsanweisung einzuhalten. Bei Einhaltung der Betriebsanweisung ist davon auszugehen, dass keine Gefährdung von Personen besteht.

Sicherheitsunterweisung

Neue Beschäftigte werden vor Beginn ihrer Tätigkeit sicherheitstechnisch mündlich und arbeitsplatzbezogen unterwiesen. Unabhängig davon erfolgt mindestens einmal jährlich eine mündliche Sicherheitsunterweisung. Die Sicherheitsunterweisung basiert auf der

„Betriebsanweisung für die Metall Werkstatt im Institut für XXX der TU Braunschweig“.

Im Rahmen der Sicherheitsunterweisungen werden mindestens folgende Punkte besprochen, die dem unmittelbaren Schutz von Bediensteten dienen:

Flucht- und Rettungswege

das richtige Verhalten bei einem Brand

das richtige Verhalten bei einem Unfall

Informationen über arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Informationen über Arbeitsbeschränkungen für Schwangere

sicherer Umgang mit Maschinen und elektrischen Betriebsmitteln

sicherer Umgang mit KSS / Hautschutzplan

Maßnahmen zum Schutz vor Überfällen und Diebstählen

Ich überwache die Einhaltung der Betriebsanweisung regelmäßig zumindest stichprobenartig. Ich stelle erkannte Mängel sofort ab. Bei Gefahr im Verzug sorge ich unverzüglich dafür, dass die Gefahr beseitigt wird. Die Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge habe ich beauftragt, mindestens alle zwei Jahre die Räumlichkeiten meiner Metall Werkstatt zu begehen und mir dabei auffallende Mängel zu benennen. Es ist meine Aufgabe, die gefundenen Mängel zu beseitigen bzw. für die Beseitigung zu sorgen.

Braunschweig, den …………..…….				………………………………………

(Unterschrift Arbeitgeber)

Notwendige Schutzmaßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und zur Einhaltung notwendiger rechtlicher Vorgaben:

| Notwendige Maßnahme | Durchführung der Maßnahme Wer? Bis wann? | Wirksamkeit prüfen Wann? Ziel erreicht? |
| --- | --- | --- |

Anhang 2

Formular „Sicherheitsunterweisungen“

Institutsstempel

Unterweisung über die auftretenden Gefahren sowie über die Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Maschinen und Gefahrstoffe.

Unterweisender:							Datum:

Ich wurde anhand der Betriebsanweisung für die Metallwerkstatt des o. g. Institutes über die in meinem Arbeitsbereich beim Umgang mit Maschinen und Gefahrstoffen auftretenden Gefahren und über die notwendigen Schutzmaßnahmen unterwiesen.

Mir ist bekannt, dass ich mich vor der Durchführung von Versuchen mit Maschinen und Gefahrstoffen über die spezifischen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen zu informieren habe.

Mir ist die Betriebsanweisung für Mechanische Werkstätten des Institutes bekannt.

Name, Vorname							Unterschrift

Anhang 3

Hautschutzplan

Für die Werkstatt im Institut für

| Hautschutz vor der Arbeit (auch nach den Pausen) | Hautreinigung nach der Arbeit (auch vor den Pausen) | Hautpflege nach der Arbeit (auch vor den Pausen) |
| --- | --- | --- |
| Gegen wasserlösliche Stoffe und wechselnde Arbeitsstoffe Gegen wassermischbare Arbeitsstoffe wie KSS, Säuren und Laugen Gegen starke Verschmutzungen durch Öle und Fette (wasserunlösliche Stoffe) |  |  |  |

Technische Universität Braunschweig – Stabsstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

Anhang 4

Prüfprotokoll KSS

Datenblatt zur Überwachung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen

Institut / Werkstatt:

Maschine / Anlage:

Eingefüllter Kühlschmierstoff (KSS):

Einsatzkonzentration in %:

Füllmenge in Ltr.:

pH-Wert des frisch eingefüllten KSS:

Neuansatz am:

| Prüfdatum | Konzentration (z.B. Refraktometer) (nach Bedarf) | pH-Wert des KSS * (wöchentlich) | Nitritgehalt des KSS ** (wöchentlich) | Wahrnehmbare Veränderungen / Bemerkungen (täglich) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* 	ein andauerndes Abweichen von mehr als 0,5 pH-Punkten gegenüber der frisch angesetzten Emulsion ist zu vermeiden. pH - Sollwertbereich: 9,3 bis 8,7

** 	maximal 10 mg/l, bei > 20 mg/l Wechsel des KSS oder Zugabe von Inhibitor

Unterschrift des Verantwortlichen:    ________________________